## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_0364Ho
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 15. 11. 2012 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Obuv a kožená galanterie
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Způsoby konzervování kůže
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolním testem.
Výkladová hodina s testem.

## Slide 2
Způsoby konzervování kůží

## Slide 3
Získávání kůže
Kůže se získává po porážce zvířete
Při stahování kůže nesmí dojít k poškození
Po stažení se musí co nejrychleji konzervovat, aby nedošlo k hnilobnému procesu

## Slide 4
Konzervování kůží
SUŠENÍ - nejstarší a nejjednodušší způsob konzervace
- kůže se má sušit napnutá v rámu
- je výhodné u malých a slabých kůží, např. u králičin

## Slide 5
SOLENÍ – způsob vhodný pro těžké kůže, které můžeme solit dvěma způsoby :
pevnou solí – kůže sypeme pevnou solí
- vrství se až do jednoho metru
- nechají se odkapat, postup se opakuje, pokud se sůl na povrchu rozpouští
- trvanlivost je 2 – 3 měsíce

## Slide 6
2. v solném roztoku
- očištěné kůže se ponoří na 24 – 48 hodin do nasyceného solného roztoku
- po odkapání se prosypávají pevnou solí
a ukládají do vrstev až 1m
- možno skladovat dva až tři roky

## Slide 7
SUCHOSOLENÍ – kůže se nejprve vysolí a pak usuší
- výhodou je neomezená doba skladování
- nevýhodou – hydroskopičnost (navlhavost)

## Slide 8
PIKLOVÁNÍ – tento způsob se uplatňuje u kozin, skopovic
- konzervace se provádí namáčením po dobu 24 hodin, nebo v koželužském sudu, který se otáčí, takže postačí doba kolem 1 hodiny
- kůže jsou velmi hydroskopické

## Slide 9
CHLAZENÍ – tento způsob se užívá velmi málo
- nevýhodou je velká nákladnost
- kůže nesmí zmrznout, porušily by se kolagenová vlákna

## Slide 10
OPAKOVACÍ TEST
1. Kde se získávají kůže pro koželužský průmysl
……………………………………………………………………….
1 bod

## Slide 11
2. Který způsob konzervování
je nejstarší a nejjednodušší?
a) chlazení
b) sušení
c) Piklování
1 bod

## Slide 12
3. Který způsob konzervace je vhodný
pro těžké usně
solení
b) sušení
c) Suchosolení
1 bod

## Slide 13
4. Který způsob konzervace se provádí
u kozin a skopovic
solení
piklování
chlazení
1 bod

## Slide 14
5. Kterým způsobem činění zůstávají
kůže hydroskopické
piklování
b) chlazení
c) solení
1 bod

## Slide 15
6. U kterého způsobu konzervování
se kůže musí napínat na rám
solení
chlazení
c) sušení
1 bod

## Slide 16
7. Který způsob nejdéle konzervuje kůže
solení
b) sušení
c) piklování
1 bod

## Slide 17
Hodnocení
7 bodů
6 bodů
5 bodů
4 – 3 body
2 – 0 bodů