## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_0464Ho
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 16. 11. 2012
Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Obuv a kožená galanterie
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Vady a činění kůží
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze.

## Slide 2
VADY KŮŽÍ ČINĚNÍ KŮŽÍ

## Slide 3
VADY KŮŽÍ
Na kůži se objevují vady, které snižují kvalitu (užitnou hodnotu)
Vady na kůži můžeme rozdělit na:
Vady vzniklé za života zvířete
zahnojení
poleptání močí
poškrábání
vady způsobené cizopasníky
následky nesprávného krmení

## Slide 4
Vady vzniklé při stahování
nevhodný tvar kůže
pořezání kůže
potrhání líce kůže
popaření (při paření vepřů)

## Slide 5
Vady vzniklé konzervováním, skladováním a
dopravou
červenání kůží – způsobené bakteriemi
solné skvrny
zapaření
u sušených kůží prožraná místa od kožojedů a molů

## Slide 6
ČINĚNÍ KŮŽÍ
ČINĚNÍ je chemicko-fyzikální proces, při němž se kůže přeměňuje na useň.
Celý proces se dělí do tří skupinových operací
výroba holiny
vlastní vyčiňování
úprava usně

## Slide 7
Výroba holiny
Kůže se musí přivést do takového stavu, v jakém byla před konzervováním – namáčí se do vody
Pomocí vápna a sirníku sodného se uvolňují chlupy a pokožka – tzv. loužení
Mechanicky se odstraní chlupy a pokožka
Mízdření - odstraní se podkožní vazivo
Zbavuje se louhů a vzniká HOLINA
Je to čistá škára – základní koželužský polotovar

## Slide 8
Vlastní vyčiňování
Rozeznáváme tyto základní druhy činění
třísločinění
chromočinění
jirchařství
zámišnictví

## Slide 9
Třísločinění
Používá se výhradně pro činění spodkových usní
V řezu mají světle hnědou barvu
Zabarvení vzniká roztokem třísliv
Třísliva jsou přírodní – výtažky z kůry, dřeva, listů i některých plodů
Třísliva syntetická – jsou vícemocné fenoly

## Slide 10
CHROMOČINĚNÍ
Tímto způsobem se vyrábí svrškové a rukavičkářské usně
K činění se používá sůl chrómu
Nevýhodou je velká nákladnost
V řezu mají usně šedozelenou barvu

## Slide 11
JIRCHÁŘSTVÍ
Pracná technologie vyčiňování kožešin
Činí se jen rubová strana
Používají se soli hliníku

## Slide 12
ZÁMIŠNICTVÍ
Celá řada postupů pro výrobu rukavičkářských usní
Používá se chemicky upravený rybí tuk

## Slide 13
KOMBINOVANÉ ČINĚNÍ
Využívá se dobrých vlastností jednotlivých způsobů
Nejrozšířenější je činění chrómu a třísločinění (semichróm)
Usně se využívají na svršky, na spodkové usně a galanterní materiál

## Slide 14
ÚPRAVA USNĚ
Vyčiněná useň se dále upravuje – barví, apretuje, žehlí.
Může se obrušovat, kadeřit, dezénovat
Pak je připravena k výrobě obuvnické, rukavičkářské, galanterní, brašnářské

## Slide 15
Jaké vady se mohou vyskytnou na kůži
Jakým způsobem se konzervuje kůže
Jakým způsobem se kůže vyčiňuje
Jak se vyčiněná kůže upravuje.
Otázky k opakování