## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_0664HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 23.11. 2012 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Obuv a kožená galanterie
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Rozdělení usní podle použitého materiálu
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním - diskuze

## Slide 2
ROZDĚLENÍ USNÍ
PODLE POUŽITÉHO
MATERIÁLU

## Slide 3
Musí být :
odolné proti odírání
poměrně ohebné
vhodné pro obuvnické zpracování (vsakování lepidel, prošívání,
zdrsnění apod.)
pokud možno nenasáklivé, stélka naopak hodně nasáklivá
Nevýhoda
nedostatečná flexibilita (ohebnost)
podešve se rychleji odírají
stélka vlivem silného pocení se kroutí a sráží

## Slide 4
VRCHOVÉ USNĚ
Mají být:
vyrábějí se převážně chromočiněním
mají být vysoce ohebné a tažné, rovnoměrně odsávat pot a odpařovat pot z vnitřku
vlastnosti usně lze ovlivnit povrchovou úpravou
povrchová úprava se mění podle požadavku módních tvůrců

## Slide 5
Vyrábí se třísločiněním a chromočiněním
Používají se ke zlepšení tepelných vlastností a k zakrývání svršků, které by mohly způsobit otlaky
Povrchová úprava musí být dokonale odolná proti oděru a stírání barev
Podšívka nesmí být lepkavá, nesmí zachytávat nečistoty, patní část je protiskluzová (antislip)
PODŠÍVKOVÉ USNĚ

## Slide 6
Mohou být vyráběné i z méně kvalitní usně
Vyrábějí se převážně chromočiněním
Část nerovnosti povrchu může být zakryta silnější vrstvou povrchové úpravy, ta někdy zabraňuje prodyšnosti
Výrobci požadují patřičnou tuhost, která pomáhá udržovat tvar výrobku

## Slide 7
Vyrábějí se chromočiněním, zámišnictvím a jirchářstvím
Musí být jemné, tažné, pevné, vláčné, příjemné ve styku s rukou
Povrchová úprava je minimální, aby nedošlo ke ztrátě prodyšnosti a ohebnosti
Usně zámišnické (jelenice) a sulfochloridové se dají prát mýdlem ve vlažné vodě.
RUKAVIČKÁŘSKÉ USNĚ

## Slide 8
Tkaniny pro obuv pro volný čas – tkaniny jsou určeny pro svršky – tenisky
Vlasové tkaniny – samety, plyše a imitace kožešin
Pleteniny – jsou nejvíce v obuvnickém průmyslu používané, a to podšívky a svršky
Netkané textilie – používají se jako vložky a podšívky
Laminované textilie – materiál textilní, opatřený tenkou vrstvou polyuretanu, používají se jako podšívky
Plsti – používají se na svršky domácí obuvi a na zimní obuv (válenky)
TEXTILNÍ MATERIÁLY

## Slide 9
PLASTY
Pro výrobu obuvi a kožené galanterie se hlavně používají:
Polyvinylchlorid – PVC
Polyetylén – PE
Polyamid – PAD
Polyuretan – PUR
Polystyren – PS
Polypropylen PP

## Slide 10
POLYVINYLCHLORID
Měkčené PVC – peněženky, pouzdra, etue, sáčky na cvičky, brašnářské výrobky, obuv („gumáky“)
POLYETYLÉN
Používá se na kabelky, kabely, držadla ke kufrům atd.
Použití jednotlivých plastů

## Slide 11
POLYAMID
Je velmi tvrdý, odolává vysokým i nízkým
teplotám, používá se na podpatky k dámským
lodičkám, na vyměnitelné patníky
POLYURETAN
Tvrzený se používá na monolitní podešve,
lyžařskou obuv.
Měkčený - pěnový (molitan) se používá
k bandážování lyžařské obuvi a k vložkování
patní části obuvi

## Slide 12
POLYSTYREN
Používá se jako přísada do gumárenských
směsí, k výrobě podpatků a klenků
POROMERY
materiál podobný usním, je prodyšný,
nepoddává se
Používají se na obuv, kabelky, kufry, kabely,
aktovky atd.

## Slide 13
KOŽENKA
Lehčená plastická kůže – podobá se usni
a používá se na brašnářské zboží a
kufry, letní lepenou obuv
Oboustranná koženka – používá se na kabely a letní lepenou obuv

## Slide 14
Otázky k opakování
Vyjmenujte vlastnosti spodkových usní.
Jaké nevýhody mají spodkové usně.
Jaké máme požadavky na vrchové usně.
K čemu slouží podšívkové usně?
Proč se na brašnářských usní provádí povrchové
úpravy?
6. Jaké požadujeme vlastnosti od rukavičkářských usní.
7. Které textilní materiály se používají k výrobě obuvi?
8. Které plasty a na jaké části využíváme v obuvi
a kožené galanterii.
9. Na jaké výrobky se využívá LPK a oboustranná
koženka?