## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_1664HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 4.01. 2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Obuv a kožená galanterie
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Výrobní postupy
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolním testem.
Výkladová hodina s procvičováním – test
Foto : www.bata.cz

## Slide 2
PŘÍPRAVA OBUVNICKÝCH DÍLCŮ

## Slide 3
VRCHOVÉ DÍLCE
Vrchové dílce dělíme na :
vrchní
podšívkové
ztužovací

## Slide 4
Vrchní dílce
NÁRT – nejvíce namáhaný a ohýbaný dílec
- je vysekáván z nejkvalitnější usně
- bývá různě tvarován, nebo sestaven
z několika dílů
ŠPIČKA - má různý tvar
- je stejně namáhaná jako nárt
ZADNÍ DÍLEC – při chůzi namáhán méně než nárt
- podléhá módě
- vysekává se v celku nebo je dělený
- kryje opatek
PATIČKA – překrývá patní část, sešívá se se zadními díly
JAZYK - chrání nohu před otlačením od šněrovadel
- musí být měkký
- někdy má ozdobný charakter

## Slide 5
Podšívkové dílce
Úkolem je zjemnit vnitřek obuvi
Zabraňují působení potu na vrchní díl
Chrání punčochu před zabarvením
Chrání spojovací stehy před poškozením
Vyrábějí se z usní, textilu

## Slide 6
Ztužovací dílce svršků
Vkládají se mezi vrchní díl a podšívku
Patří sem:
Tužinka – je u většiny obuvi s uzavřenou špicí, chrání prsty před poraněním a napomáhá udržet stálost tvaru špice obuvi
Opatek – vyztužuje patní část a udržuje její tvar

## Slide 7
SPODKOVÉ DÍLCE
Napínací stélka – spojuje vrchový díl se spodkovým, musí být pevná, dobře vypracovaná
Podešev – nejvíce namáhaný spodkový dílec, druh materiálu ovlivňuje účel, použití i cena
Mezipodešev – zesiluje spodkovou část obuvi (pracovní, sportovní těžká obuv)
Podpatek – tvar, výška a síla je ovlivněna módou, vyrábí se z plastů, kovu, dřeva nebo kombinací materiálů
Klenek – vyztužuje spodkovou část obuvi pod nožní klenbou, je to podpora klenby při chůzi, zabraňuje prohýbání nebo prolamování podešve v místě před podpatkem, jsou ze dřeva, kovu

## Slide 8
Jednotlivé díly se spojují několikerými způsoby
podle účelu použití obuvi.
Obuvnické výrobní rozlišujeme podle výsledného
výrobku a tím je obuv:
lepená
rámová
prošívaná
flexiblová

## Slide 9
GUMÁRENSKÉ VÝROBNÍ ZPŮSOBY

## Slide 10
Při výrobě obuvi z pryžových dílců se využívá vlastní lepivosti. Surové gumárenské směsi lze přímo slepovat bez lepidel, pouhým přetřením povrchu benzínem, odpadá pracné přišívání. Je zaručena absolutní nepromokavost.
Poškozená obuv se nedá opravovat.

## Slide 11
Gumárenská výroba vychází ze dvou základních způsobů :
lepená a zavalovaná obuv – má poněkud hrubší přechody mezi jednotlivými díly, spoje nejsou zcela hladké a rovné
lisovaná obuv – je hladká, přechody mezi dílci jsou pozvolné a pravidelné, obuv má znatelné znaky po lisování, ve středu svršku nebo spodkové části v předu i vzadu je patrný šev

## Slide 12
PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBNÍ ZPŮSOBY
Obuv z PVC se zpracovává plastikářským výrobním způsobem. Zahrnuje tyto technologie :
odlévání
lisování vstřikem (střikolisování)
svařování
Ve všech případech se používá měkčený polyvinylchlorid (PVC).
Obuv je neprodyšná, nepromokavá, neschopna sát pot, dobře si zachovává vzhled a snadno se čistí
Plastikářské výrobní způsoby se používají na koupačky, podešve, zimní obuv

## Slide 13
TEST
1. Při výrobě pryžové obuvi se využívá
a) vlastní lepivosti b) šití c) lepení lepidly
1 b.
2. Poškozená obuv se dá
a) lehce zpravit b) je neopravitelná
1 b.
3. Lepená a zavalovaná obuv má
a) silnější přechody mezi jednotlivými díly
b) přechody tenčí a pozvolné
c) švy nejsou vůbec vidět
1 b.

## Slide 14
4. Které výrobní způsoby zahrnuje plastikářský výrobní způsob
odlévání
b) šití s lepením
c) svařování
1 b.
5. Plastikářská obuv je
prodyšná
b) nepromokavá
c) saje pot
1 b.
6. Jaký materiál se používá u plastikářské obuvi
PVC b) PAD c) PE
1 b.

## Slide 15
Které díly řadíme mezi vrchové
Nárt b) tužinka
c) patička d) opatek
1 b.
Vyjmenujte spodkové dílce
5 b.
Co je úkolem podšívky?
3 b.
Hodnocení : 1 15 – 13 bodů
2 12 - 10 bodů
3 9 - 7 bodů
4 6 - 4 body
5 3 - 0 bodů