## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_3564Ho
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 13.2. 2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Charakteristika vláken – přírodní textilní vlákna Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování
Výkladová hodina s diskuzí.

## Slide 2
Charakteristika textilních vláken
Přírodní rostlinná textilní vlákna
BAVLNA
nejstarší textilní vlákno
získává se ze semen bavlníku
délka vlákna 10 – 60 mm
pevnost vláken je velmi dobrá
barva bílá až smetanově žlutá
pod mikroskopem se jeví jako tvar stužky šroubovitě zakroucené se zesíleným okrajem
navlhavost velmi dobrá
odolnost proti teplu vysoká
působením slunečního světla vlákna žloutnou

## Slide 3
barvitelnost je dobrá
působením louhu sodného nabobtná,
zakulatí se a nabývá lesku
pružnost malá (mačká se)
Použití :
osobní prádlo
stolní a ložní prádlo
příze a nitě
tkaniny
krajky
pleteniny apod.

## Slide 4
Len
domácí rostlina, pěstovaná v podhorských
oblastech
vytrhané lněné stonky se máčejí, lámou,
drhnou, pak vochlují (rozvlákňují)
a dále zpracovávají
barva je šedohnědá až nazelenalá
omak chladivý
pevnost za vlhka velmi dobrá
je málo pružný (mačká se)
dobře se perou, může se vyvářet

## Slide 5
Použití :
stolní prádlo
prostěradla
technické tkaniny
tkaniny na letní oblečení
osnovy ke kobercům
plachtoviny

## Slide 6
KONOPÍ, SISAL, JUTA, KOKOS
vlákna jsou drsná, tuhá, nepoddajná
mají dobrou navlhavost
jsou pevná
Použití
Koberce
Rohože
Technické tkaniny
Motouzy, lana

## Slide 7
ŽIVOČIŠNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA
VLNA
označuje se podle druhů ovce – merinová,
angorská, kašmírská, mohérová
jakost vlny se posuzuje podle délky vlákna,
jemnosti, barvy, obloučkovitosti
omak je měkký
Pružnost velmi dobrá
Tvárnost velmi dobrá
Směsitelnost s jinými materiály velmi dobrá

## Slide 8
plstivost je schopnost vlny srazit se a zplstit
působením alkalické nebo kyselé lázně
tlaku, vlhka, tření a tepla tak, že nelze vlákna
vytáhnout
vyšší teplotu nesnáší
Použití
šatovky
oblekové tkaniny
pletací příze
pletené zboží
rukavice, šála, čepice
plsti na klobouky

## Slide 9
PŘÍRODNÍ HEDVÁBÍ
přírodní hedvábí je ztuhlý výměšek housenek
různých přástevníků při zakuklování housenky
rozeznáváme přírodní hedvábí :
* pravé – bourec morušový
* plané či divoké (tusah) – z volně žijících
motýlů
pevnost velmi dobrá
šustivost – při omaku hedvábí vrže (šelestí)
barva bílá, špinavě bílá až nažloutlá
tvárnost značná

## Slide 10
navlhavost dobrá
vyšší teploty nesnáší
délka vláken je 500 až 800 m
Použití
dámské šatovky
šály, šátky, kravaty
dámské i pánské pyžama, noční košile,
župany
dekorační tkaniny

## Slide 11
Otázky k opakování
Charakterizujte bavlněné vlákna.
Které důležití vlastnosti má bavlna?
Které důležití vlastnosti má len?
Které důležití vlastnosti má vlna?
Které důležití vlastnosti má přírodní
hedvábí.
6. Na co se používají vlákna kokosu,
sisalu, konopí?
7. Jaké důležité vlastnosti má přírodní
hedvábí?