## Slide 1
VY_52_INOVACE_ZBO2_3664HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 27.2. 2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Charakteristika textilních vláken z přírodních a syntetických polymerů
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování
Výkladová hodina s diskuzí.

## Slide 2
CHEMICKÁ TEXTILNÍ VLÁKNA
VLÁKNA Z PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ
VISKÓZOVÁ VLÁKNA
výchozí surovinou je celulóza z jehličnatých
stromů
tvar a vlastnosti vláken lze měnit přidáním
barevných pigmentů
vlákna ve vlhku zvětšují svůj objem
pevnost je dobrá
pevnost za sucha velmi dobrá, za mokra
se snižuje

## Slide 3
vyšší teplotu snášejí jen za sucha
Použití
tkaniny na šaty
dekorační tkaniny
stuhy a prýmky
pletené prádlo

## Slide 4
SYNTETICKÁ TEXTILNÍ VLÁKNA
POLYAMIDOVÁ VLÁKNA (PAD)
Polyamidová vlákna se vyrábějí jako
hedvábí – nekonečně dlouhé vlákno
stříž – stříhá se na požadovanou délku
kabílek – svazek vláknen pro výrobu koberců
pevnost – velmi vysoká
tažnost – velká
navlhavost – malá
pružnost – velmi dobrá

## Slide 5
vysoké teploty – nesnáší, měknou,
deformují se
nesnáší kyseliny
Použití
dámské šatovky
plášťoviny
imitace kožešin
svetry, halenky
tkaniny na dámské kostýmy a pánské
obleky

## Slide 6
POLYESTEROVÁ VLÁKNA (PES)
nejrozšířenější druh syntetických vláken
pevnost – vysoká
omak – suchý, vlněný
pružnost – velmi dobrá
tvárnost – velmi dobrá
navlhavost – velmi malá
tažnost – za sucha i za mokra velmi dobrá
vyšší teploty - snáší do 200°C, pak měknou
dobře se směsuje s vlnou

## Slide 7
Použití
šatovky
tkaniny na kravaty
pletařské příze
umělé kožešiny
tkaniny na pánské obleky
záclony
pletené prádlo
vrchní pletené ošacení
pánské košile
nábytkové tkaniny
přikrývky

## Slide 8
POLYAKRYLONITRILOVÁ VLÁKNA (PAN)
vyrábí se hlavně v podobě stříže
pevnost – velmi dobrá
tažnost – velká
pružnost – velmi dobrá
tepelněizolační schopnost - výborná
navlhavost – velmi malá
bod měknutí – 150°C, výrobky není nutné
žehlit
žmolkují se
omak – příjemný, vlněný

## Slide 9
Použití
šatovky
pletací příze
přikrývky
imitace kožešin
netkané textilie
náplň do přikrývek a polštářů
kojenecké zboží
svetry
záclony

## Slide 10
POLYVINYLCHLORIDOVÁ VLÁKNA (PVC)
pevnost – značná
tažnost - průměrná
pružnost – velmi dobrá
navlhavost – žádná
tepelněizolační schopnost – velmi dobrá
bod měknutí – 70°C, při 100°C se sráží
až o 60%, výrobky lze prát
při teplotě 30°C
výrobky není nutné žehlit
vlákno je nehořlavé

## Slide 11
Použití
dekorační a potahové tkaniny
přikrývky
technické účely
antirevmatické prádlo

## Slide 12
SPANDEXOVÁ VLÁKNA (PUS)
pevnost – značná
pružnost – vysoká
roztažnost – 300 – 500%
odolávají chemikáliím
Použití
dámské elastické prádlo
nitě
pružné prýmky, stuhy (gumy)
plavky
všude tam, kde požadujeme roztažnost

## Slide 13
Otázky k opakování
Která vlákna z přírodních polymerů máme?
Které důležité vlastnosti mají PAD a jaké
je jejich použití?
3. Které důležité vlastnosti mají PES a jaké
je jejich použití?
4. Charakterizujte vlákno PAN.
5. Jaké vlastnosti mají vlákna PUS.