## Slide 1
VY_52_INOVACE_ZBO2_3864HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 1.3.2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Zpracování textilních vláken – příze,
vlastnosti přízí, druhy
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování
Výkladová hodina s testem.

## Slide 2
Zpracování textilních vláken
Textilní suroviny nelze většinou hned zpracovávat
na tkaniny, protože vlákna jsou příliš krátká
a jemná. Zpracovávají se na přízi.
PŘÍZE vzniká urovnáváním vláken do rovnoběžné
polohy posukováním a protahováním na pramen.
Ten se dále protahuje, zakrucuje malým počtem
zákrutů a tím vzniká přást. Pak se dotáčí na
požadovaný počet zákrutů, a tím se stává přízí.
PŘÍZE = SOUVISLÝ PROVAZEC VLÁKEN UROVNANÝCH
VEDLE SEBE A ZA SEBOU A ZPEVNĚNÝ ZÁKRUTY.

## Slide 3
Příze mohou být:
Hrubé – mají větší průměr, na omak jsou hrubší
Jemné – omak měkký, průměr malý, je tenká
Příze česané – vyrábí se z dlouhých vláken
- vlákna jsou dokonale urovnaná
- proti světlu jsou hladké, protože
konečky vláken nevyčnívají
Mykané příze – vyrábí se z kratších vláken
- vlákna vystupují z příze na povrch
- jsou objemnější
- proti světlu se jeví jako chlupatá

## Slide 4
Skaní příze
Skaní je stáčení neboli zakrucování dvou nebo
více přízí dohromady.
Stáčení doprava – značí se Z
Stáčení doleva – značí se S
skaní

## Slide 5
Vlastnosti přízí:
Pevnost – udává se v gramech a vyznačují
váhu, při které se nit přetrhne.
Pružnost – udává se v procentech. Upnutá
příze prodlouží při určitém tahu
do určité procentní délky, dokud
se sama vrátí do původní polohy.
Stejnoměrnost – po celé délce stejně silná
Nestejnoměrnost – střídají se slabší a silnější
místa.

## Slide 6
Navlhavost – ovlivňuje váhu výrobku, vláčnost,
pevnost, pružnost, tažnost atd.,
udává savost výrobku.
Tvárnost – vlastnost udržet si daný tvar
žehlením
Schopnost barvení – vlastnost přijímat barvu

## Slide 7
Efektní (ozdobné) nitě
Efektu lze docílit:
předením
skaním
barvením nebo potiskováním
kombinací výše uvedených způsobů
Druhy efektních přízí
Nopková nit – s výrazným nopkovým povrchem.
Efektu se docílí přidáním nopků do směsi nebo
pavučiny.

## Slide 8
Smyčková nit – na jejím povrchu jsou ve více
nebo méně pravidelných
vzdálenostech rozmístěny smyčky.
Flámková nit – s různobarevnými úseky. Žádaného
efektu se dosáhne potištěním
přaden několika barevnými odstíny.
Spirálová nit – má spirálově zřasený povrch. Efektu
se dosáhne skaním.
Žíhaná nit – v pravidelných délkách se opakuj dva
barevné odstíny. Efektu se dosáhne
skaním dvou barevných odstínů.

## Slide 9
Obrázky přízí
homspen
Příze nestejnoměrně předená
Nopková (vločková)

## Slide 10
Spirálová příze
Melanž
Z různobarevných vláken v určitém
poměru
Buklé

## Slide 11
Tvarované příze
Tvarováním termoplastických vláken dosáhneme
roztažnosti
zvětšení objemu
prodyšnosti
nasáklivosti hotového výrobku
Termoplastická vlákna lze tvarovat:
nepravým zákrutem
pletením a fixací
tažením přes ostrou hranu
pěchováním
stlačeným vzduchem nebo párou

## Slide 12
Vlastnosti přízí
Základní vlastnosti dodává materiál
Jemnost – nejdůležitější vlastnost, ovlivňuje
pevnost v tahu
Zákrut příze – ovlivňuje pevnost, omak,
nasáklivost, prodyšnost, tepelně
izolační vlastnosti výrobku
Pravidelnost příze – přímo ovlivňuje její kvalitu,
vznikají různé vady
Stupeň zakroucení příze – ovlivní nasáklivost,
prodyšnost, tepelně izolační
vlastnosti

## Slide 13
Otázky k opakování
Co je to příze?
Jaký je rozdíl mezi hrubou a jemnou přízí?
Co je příze česaná a mykaná?
Co je skaní?
Které vlastnosti se u přízí hodnotí?
Co jsou příze efektní a jak lze efektu
dosáhnout?
7. Jmenujte druhy efektních přízí.
8. Co jsou příze tvarované?
9. Jakým způsobem příze tvarujeme.
10. Jmenujte vlastnosti přízí.