## Slide 1
VY_52_INOVACE_ZBO2_3964HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 4.3.2013
Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Vady přízí, úpravárenské a zušlechťovací
procesy
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování
Výkladová hodina s diskusí. Otázky k ověření znalostí.

## Slide 2
VADY PŘÍZÍ
Nečistá příze – obsahuje zbytky rostlinných
nečistot nebo je zašpiněná
v průběhu spřádacího procesu
Nopkovitost – jsou zapředené shluky pevně
propletených vláken, působí
dojmem uzlíčku, jsou hmatatelné
Nestejnoměrnost – jeví se slabší a silnější místa,
snižuje se pevnost materiálu
Smyčky – vznikají malým napětím při dopřádání
přízí, na niti vystupují kratší nebo
delší smyčky

## Slide 3
Chlupatost – větší množství odstávajících
konců vláken na povrch nití
Neprobarvenost – nitě nejsou uvnitř
probarveny nebo proběleny
Nedostatečný zákrut – vada vynikne hlavně
při barvení –tmavší a světlejší
místa

## Slide 4
ČÍSLOVÁNÍ PŘÍZÍ
Číslo příze vyjadřuje její jemnost
Dělí se na váhové a délkové
U délkového číslování se mění délka a váha
zůstává stejná
U váhového číslování se mění váha a délka
zůstává stejná

## Slide 5
Metrické číslování
čm = číslo metrické
Základem metrického číslování je hodnota:
1000 m
čm 1/1= = přadeno o délce 1000 m
1 kg váží 1 kilogram
12 000 m
čm 12/1 = = přadeno o délce 12 000
1 kg metrů váží 1 kg
Z uvedených příkladů plyne, že čím vyšší číslo
metrické, tím bude příze slabší

## Slide 6
Číslování váhové
Využívá se pro příze z přírodního hedvábí,
z chemického hedvábí (syntetického)
Základem je legální titr značený Td nebo den
9 000 m
Td (den) 1/1 = = přadeno o délce
1 g 9 000 m váží 1 gram
9 000 m
Td (den) 55/1= = předeno o délce
55 g 9 000 m váží 55 g
Druhá příze je 55x silnější než první
Čím bude číslo titru vyšší, tím bude říze silnější

## Slide 7
Z hlediska mezinárodního číslování je rozšířené
číslování tex
Základní jednotkou pro střední příze je tex 1,
která má hodnotu :
1 000 m
1 tex = = značí, že přadeno o délce
1 g 1 000 m váží 1 gram
1 000 m
20 tex = = přadeno o délce 1 000 m
20 g váží 20 gramů
Jde o váhové číslování a konstantní jednotka
je 1 000 metrů.

## Slide 8
Úpravárenské procesy přízí
osnova je při tkaní nejvíce namáhaná,
zpevňuje se klížením, škrobením
barvení – na požadovaný odstín
bělení – docílení bělosti
opalování – odstraňují se drobné odstávající
chloupky
úpravy se provádí podle použití výrobku

## Slide 9
Otázky k opakování
Které vady se nejčastěji vyskytují u přízí?
Jaké máme číslování přízí?
Jaké úpravy se provádějí u přízí?
Uveďte příklad metrického číslování.
Uveďte příklad váhového číslování.