## Slide 1
VY_52_INOVACE_ZBO2_4064HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 5.3.2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Tkaniny, pleteniny, netkané textilie – základní pojmy, základní vazby
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze

## Slide 2
Vazby tkanin

## Slide 3
Vazby tkanin
TKANINY se vyrábějí vzájemným provazováním dvou soustav nití na sebe kolmých
Osnova – podélná soustava nití ve tkanině
Útek – příčná soustava nití ve tkanině

## Slide 4
Vazba tkaniny
Vazný bod – místo, kde se kříží osnova s útkem
osnova
útek
Vazný bod

## Slide 5
Vazba tkaniny
Střída vazby - počet vazných bodů osnovních a útkových tvořící vazbu
Střída vazby
útek
osnova

## Slide 6
Střída vzoru – je určitý počet nití osnovních
a útkových, které tvoří vzor.
Dostava – je to hustota tkaniny = určitý počet
nití osnovních a útkových na 1x1 cm
Základní vazby :
  plátnová
  keprová
  atlasová

## Slide 7
VAZBA PLÁTNOVÁ
má nejmenší střídu 2/2, to znamená 2 nitě osnovní a 2 nitě útkové, které se stále provazují
je nejjednodušší
je oboustranná – rub a líc je stejný
je pevná

## Slide 8
VAZBA KEPROVÁ
má nejmenší střídu 3/3 (3 nitě útkové a
3 nitě osnovní se stále provazují)
na tkanině se se tvoří šikmé řádky v úhlu 45 stupňů

## Slide 9
VAZBA ATLASOVÁ
má nejmenší střídu 5/5 (5 nití útkových a 5 nití osnovních)
vazné body se vzájemně nedotýkají
povrch tkaniny je hladký a stejnoměrný

## Slide 10
Od těchto základních vazeb jsou pak odvozeny
další textilní vazby, rozmanité struktury
a vzhledu.
Jsou to například vazby:
rypsová
panamová
kepr zesílený
kepr hrotový
kepr lomený
atlas zesílený atd.
ryps podélný
 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x |  |  |  |  | 

## Slide 11
PLETENÍ
Pletení je způsob výroby pletenin (úpletů)
Pletenina (úplet) je plošná textilie vytvořená
postupným ohýbáním jednotlivých nití v kličky
a vzájemným provlékáním.
Řádek oček – seskupení oček po šířce tvořící
vodorovnou řadu
Sloupek oček – podélné seskupení oček

## Slide 12
Hustota pleteniny – je tvořena počtem řádků
a sloupků oček
zátažná pletenina
Zátažná pletenina
Osnovní pletenina

## Slide 13
Zátažná pletenina
Řádek je vytvořen z jedné nitě, která přechází
z hotového řádku na nový řádek oček
Pletenina se dá po řádcích párat
Očka mají jiný vzhled zepředu a jiný zezadu
a) očko lícní b) očko rubní

## Slide 14
Osnovní pletenina
Řádky jsou tvořeny celou soustavou nití (osnovou),
kladených současně na všechny jehly. Každá nit
tvoří jedno nebo dvě očka v řádku, pak přechází
do dalšího řádku.
Osnova kladení vazba

## Slide 15
PLETAŘSKÉ VAZBY
ZÁTAŽNÉ PLETENINY
Jednolícní zátažné pleteniny
všechny očka jsou obrácena lícem na jednu
stranu a rubem na druhou stranu
na líci vidíme očka ve tvaru písmene V
na rubní straně
obloučky
příčný řez jednolícní
zátažnou pleteninou

## Slide 16
2. Oboulícní zátažná pletenina
Některá očka sloupků jsou obrácena lícem
na jednu stranu a očka jiných sloupků
na druhou stranu
Lícový charakter po obou stranách vznikne
tím, že se úplet stahuje ve směru sloupků
Příčný řez oboulícní h zátažnou pleteninou

## Slide 17
3. Obourubní pletenina zátažná pletenina
Ve směru řádků se střídá lícový a rubový
charakter – jeden řádek lícních oček, jeden řádek rubových oček

## Slide 18
OSNOVNÍ PLETENINY
Každý sloupek je tvořen jednou nití
Od žátažných pletenin se liší vazbou
i vzhledem
Pletenina osnovní je obvykle kombinací dvou
nebo více různých vazeb
Základní vazby osnovních pletenin:
  řetízek
  trikot
  sukno
  atlas
  kepr

## Slide 19
Vazba a kladení řetízku. a – otevřené, b – uzavřené,
c – na dvě sousední jehly

## Slide 20
Vazba trikotu kladení trikotu

## Slide 21
NETKANÉ TEXTILIE
Netkané textilie se vyrábějí z pavučin mykacího
stroje. Zde jsou jednotlivá vlákna rozprostřena
a pavučinky. Navrstvením několika pavučin
na sebe a jejich vzájemným provazováním
Může vzniknout celistvý výrobek.
Rozdělení netkaných textilií podle způsobu
zpevňování rouna na:
textilie prošívané
textilie proplétané
textilie propichované
pojené – laminované
chemicky pojené
plsti

## Slide 22
Propichované textilie
rouno se propichuje speciálními jehlami,
čímž se rouno spojí
Použití: jako tepelní izolační vložka
Prošívané textilie
rouno se spojuje prošíváním pevnými
silonovými nitěmi
Použití: dekorační tkaniny

## Slide 23
Proplétané textilie
Rouno se proplétá vazbou řetízkovou,
trikotovou, suknovou.
Použití: dekorační tkaniny
Pojené – laminované
Vznikají spojením textilie s vrstvou pružné
polyuretanové pěnové vrstvy, která se lepením,
spájením za tepla spojuje s lícním materiálem.
Použití: podšívky do plášťů, zimní obuvi

## Slide 24
Chemicky pojené
Vyrábí se:
  * impregnací rouna
  * lisováním rouna za studena
  * lisováním rouna za tepla
  Použití: ztužovací vložky do oděvů, koberce
Plsti
Vyrábí se tak, že se surovina navrství v určité
tloušťce a účinkem tepla, tření a tlaku vznikne
soudržná hmota zaklesnutých vláken
Použití: klobouky, technické tkaniny

## Slide 25
Otázky k ověření znalostí
Jak vzniká tkanina?
Co je to vazný bod?
Co je to tkalcovská vazba?
Charakterizujte vazbu plátnovou.
Charakterizujte vazbu atlasovou.
Charakterizujte vazbu keprovou.
jaký rozdíl je mezi tkaninami a pleteninami?
Co je zátažná pletenina?
Co je osnovní pletenina?
Jmenujte zátažné pleteniny a stručně je
charakterizujte.

## Slide 26
11. Jmenujte zátažné pleteniny a stručně je
charakterizujte.
12. Co jsou netkané textilie?
13. Jak rozdělujeme netkané textilie podle
zpevňování rouna?
14. Co jsou plsti a na co se používají?