## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_4264HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 13.3.2013
Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Hedvábné tkaniny
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze

## Slide 2
HEDVÁBNÉ TKANINY
Tento pojem nám říká, že tkanina je vyrobená
z přírodního nebo chemického hedvábí nebo ze stříže.
Hedvábné tkaniny mohou být vyrobeny i ze směsí,
ale nesmí ztratit charakter hedvábné tkaniny.
Podle účelu dělíme hedvábné tkaniny na:
tkaniny na prádlo
tkaniny na šátky a šály
tkaniny na dámské šaty, kostýmy, pláště a pánské
obleky
tkaniny ostatní ( závěsy, dekorační tkaniny,
praporovina apod.)

## Slide 3
Brokát – vazba atlasová s výrazným žakárským
vzorováním doplněný efektními přízemi
(zlaté, stříbrné nitě)
Použití: dámské šaty, halenky, dekorační tkaniny,
prošívané přikrývky
KREPŽORŽET - vazba plátová
- nepravidelný vrásčitý povrch
- tkanina je jednobarevná
nebo potištěná
Použití: dámské šaty, halenky

## Slide 4
TAFT - vazba plátnová
- má jemné příčné vroubkování
Použití: dámské společenské šaty, halenky
podšívky
SATÉN – vazba atlasová
- povrch je lesklý
Použití: dámské šaty, halenky, podšívky do plášťů

## Slide 5
Piké - stehová tkanina, vazba je odvozenina
vazby plátnové
- na líci plastické vzorování ohraničené
stehy
Použití: dámské halenky, ozdobné límečky,
manžety, ozdoby kapes
RYPS - vazba rypsová (odvozenina plátnové
vazby)
- charakteristické příčné, podélné nebo
šikmé žebrování
Použití: dámské kostýmy, šaty, kalhoty, sukně

## Slide 6
ŠANTUNG - vazba plátnová
- typický nestejnoměrný líc v podobě
zesílených přízí v osnově nebo útku
- je jednobarevný v různých odstínech
Použití: dámské šaty, halenky, kostýmy

## Slide 7
Otázky k opakování
Jak dělíme hedvábné tkaniny podle účelu
použití.
2. Charakterizujte jednotlivé hedvábné tkaniny.
3. Na co se nejčastěji používají hedvábné tkaniny?
4. Z jakých materiálů se nejčastěji tkaniny vyrábějí?