## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_4364HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 19.3.2013
Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Lněné tkaniny
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování
Výkladová hodina s testem.

## Slide 2
LNĚNÉ TKANINY

## Slide 3
Lněná příze není stejnoměrná, což se projevuje
i na povrchu lněné tkaniny, která tím dostává
svůj charakteristický vzhled.
Len má pevnější vlákna než bavlna, výrobky jsou
trvanlivější.
Na omak jsou výrobky tužší, chladivé, jsou lehce
Nasáklivé.

## Slide 4
Podle účelu rozdělujeme lněné tkaniny na:
tkaniny oděvní
tkaniny na ložní prádlo
tkaniny na ručníky a utěrky
tkaniny na stolní prostírání
tkaniny bytové
tkaniny technické

## Slide 5
CHARAKTERISTIKA LNĚNÝCH TKANIN
KEPR – pololněná tkanina v keprové vazbě.
Použití: pracovní oděvy – montérky
ŠATOVKY DÁMSKÉ – lněné tkaniny ve vazbě
plátnové, keprové
- jsou hladké jednobarevné,
potištěné nebo pestře tkané
Použití: letní šaty, halenky, kalhoty, sukně, košile

## Slide 6
PROSTĚRADLOVINA - vazba plátnová
- celobílená, barvená
Použití: prostěradla, ložní prádlo
UTĚRKOVINA - celolněná nebo pololněná
tkanina ve vazbě plátnové,
keprové nebo jejich odvozeninách
- bílená nebo pestře tkaná
- dobře saje vlhkost
Použití: utěrky, ručníky

## Slide 7
UBRUSOVINA - vazba plátnová, keprová, atlasová s žakárským vzorováním
- jednobarevná, pestře tkaná, potištěná
Použití: ubrusy, ubrousky, prostírání
DEKORAČNÍ TKANINY – vazba plátnová, keprová
atlasová
- jednobarevné, potištěné,
různě vzorované
Použití: závěsy, k různým dekoračním účelům

## Slide 8
PLACHTOVINY - vazba plátnová, keprová
- v kuse barvená
- nepromokavá úprava
Použití: plachty, technické tkaniny

## Slide 9
Otázky k opakování
Jak poznáme lněné tkaniny.
Jaké mají vlastnosti lněné tkaniny.
Vyjmenujte druhy tkanin a charakterizujte je.