## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_4464HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 20.3.2013
Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Vlnařské tkaniny
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze

## Slide 2
VLNAŘSKÉ TKANINY

## Slide 3
Vlněné tkaniny se rozlišují nejen podle vazeb,
ale podle druhů a vlastností vlny, z které jsou
vyrobeny.
Vlněnou přízi rozdělujeme podle druhů a
vlastností na:
* česanou - nejkvalitnější
* mykanou – vyznačuje se velkou
plstivostí
* trhanou – podřadnější

## Slide 4
Vlastnosti vlněných tkanin:
vynikající schopnost izolovat teplo
pozvolná nasáklivost vlhkem
jsou velmi pružné, proto se oděvy nemačkají
a nedeformují
dobře se žehlí
nelze je prát v horké vodě – sráží se, plstí
nejdokonalejší čištění je chemické

## Slide 5
ODĚVNÍ TKANINY VLNAŘSKÉ
KAŠMÍR - vazba keprová
- většinou potištěna typickými vzory
- tkanina měkka, lehká,
Použití: šály, šátky, haleny, šaty
ŽORŽET – vazba plátnová
- tká se z ostře točených přízí, povrch
je zrnitý
- tkanina je vzdušná, lehká
Použití: šaty, halenky

## Slide 6
VLNĚNÝ RYPS – vazba plátnová, nebo rypsová
(odvozenina vazby plátnové)
- vyznačuje se výrazným příčným
žebrováním, tohoto se dosáhne
vhodným materiálem a hustší
dostavou po osnově
Použití: dámské šaty, kostýmy
BUKLÉ - vazba plátnová nebo keprová
- tkanina s typickými malými položenými
smyčkami na líci
Použití: dámské pláště

## Slide 7
TVÍD – vazba obvykle keprová
- tkanina s drobným kontrastním vzorem
Použití: obleky, saka, dámské kostýmy, pláště
CIBELÍN - vazba plátnová, keprová nebo atlasová
- tkanina s dlouhým lesklým vlasem
Použití: pláště, kostýmy
PEPITO – vazba plátnová
- vzor s kontrastní malou kostičkou
(obvykle černo bílá)
Použití: obleky, dámské kostýmy, šaty, sukně atd.

## Slide 8
ESTERHÁZY – KÁRO – vazba keprová
- tkanina je pestře snovaná,
útek je různobarevný a
využitím rejé techniky
vznikne velmi efektní káro
vzor
Použití: pánské obleky, dámské kostýmy
PEPŘ A SŮL - vazba plátnová nebo keprová
- charakteristický drobný tečkovaný
vzor se docílí kontrastními přízemi
a vazební rejé technikou
Použití: dámské kostýmy, pánské obleky

## Slide 9
FLANEL - vazba keprová
- vyrábí se z melanžových přízí
- u módních druhů bývá v osnově 1 – 2 cm
široké proužkování
- tkanina je oboustranně počesaná
a postřižená
Použití: pánské obleky, dámské kostýmy
FIL Á FIL – vazba keprová s typickým schodovitým
šikmým řádkováním
Použití: kalhoty, sukně kostýmy, obleky

## Slide 10
FLAUŠ - vazba keprová nebo atlasová
- vlas je vyčesán, je méně urovnaný
Použití: pláště, paleta, dámské zimní kostýmy
KRUL - vazba krepová nebo technika pro
tkaniny spojované
- typické jsou větší smyčky na povrchu
tkaniny
Použití: dámské pláště, kostýmy

## Slide 11
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ
1. Jak rozdělujeme vlněnou přízi podle druhů
a vlastností.
Jmenujte tkaniny na pánské obleky.
Charakterizujte tkaniny na pánské obleky.
Které vlněné tkaniny se hodí na dámské
šaty, kostýmy?
5. Jmenujte a charakterizujte tkaniny na pláště.