## Slide 1
VY_52_INOVACE_ZBO2_4764HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 4. 4. 2013
Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Bytové textilie -
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Bytové textilie – koberce, podlahové
krytiny
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a test
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze, test

## Slide 2
BYTOVÉ TEXTILIE
KOBERCE
PODLAHOVÉ KRYTINY

## Slide 3
BYTOVÉ TEXTILIE
Patří sem výrobky používané na pokrývání
podlah, vyplnění a zakrytí okenního prostoru,
na potahování čalouněného nábytku a další
výrobky do bytového interiéru.
Tyto výrobky slouží:
k zvukové a tepelné izolaci
k regulaci charakteru a intenzity osvětlení
k dekoračně estetickému účinku
k útulnosti a odlehčení prostoru

## Slide 4
Z hygienických důvodů je nutné:
snadné a pohodlné čištění
estetická působivost a vzhled se po dobu
životnosti neměnily

## Slide 5
PODLAHOVÉ TEXTILIE (KOBERCE)
Podlahové textilie jsou textilie, jejichž lícovou
stranu tvoří textilní materiál.
Jsou určeny k pokrývání podlah v bytech
a společenských místností, kanceláří atd.
Zlepšují zvukovou a tepelnou izolaci, dotváří
interiér.

## Slide 6
Podle způsobu výroby se koberce dělí:
Tkané
VÁZANÉ
VŠÍVANÉ
POJENÉ
PLETENÉ
NORMÁLNÍ
TKACÍ
TECHNIKOU
SPACIÁLNÍ
TKACÍ
TECNIKOU
PRUTOVOU
DVOJPLYŠOVOU
TAŽENÉ
ŘEZANÉ
RUČNĚ
STROJNĚ

## Slide 7
DRUHY KOBERCŮ
JUTOVÝ KOBEREC
oboulícní tkanina s hrubou povrchovou strukturou
vazba plátnová nebo keprová
je jednobarevný nebo vzor tvoří široké barevné pruhy,
útek je vždy jednobarevný
Použití: chodby, předsíně, schodiště, na chaty

## Slide 8
SISALOVÝ KOBEREC
vazba plátnová nebo keprová
vyrábí se jako běhoun, hotové koberce v různých
rozměrech,
je jednobarevný nebo pruhovaný po osnově
Použití: chaty, chodby

## Slide 9
HOLANDSKÝ KOBEREC
vazba keprová
zpravidla vzorován podélnými barevnými pruhy
některé se po jedné straně tuží
Použití: předsíně, kuchyně, jídelny, pracovny atd.

## Slide 10
KELIMOVÝ KOBEREC
má charakteristickou gobelínovou strukturu
je oboulícní, přičemž rub a líc má stejný vzor
vazba plátnová
vzor geometrický s hladkým povrchem
Použití: do společenských místností, obývacích
pokojů

## Slide 11
BUKLKÉ
jednolícní tkanina příčně vroubkovaná se zrnitou
povrchovou strukturou
vyrábí se na prutových stavech
má tři osnovy (vlasovou, vazná, výplňkovou)
a jeden útek
vyrábí se jako běhouny nebo hotové koberce
v různých rozměrech
Použití: obýváky, ložnice, dětské pokoje apod.

## Slide 12
FRIZÉ KOBEREC
jednolícní tkanina s plochami tvořenými taženým
vlasem, tj. zrnitým povrchem, a plochami tvořenými
rozřezanými smyčkami, tj. vlasem.
střídání těchto ploch a barevné provedení vytváří vzor
na povrchu koberce
Použití: obýváky, chodby, klidové prostory

## Slide 13
VELUROVÝ KOBEREC
tkanina s vlasovým povrchem
tká se na prutových stavech, vlas tvoří osnova
koberce bývají jednobarevné nebo podélně
pruhované
Použití: společenské místnosti, klidové prostory

## Slide 14
DVOJPLYŠOVÝ KOBEREC
jednolícní tkanina s vlasem vytvořeným
osnovou
má jemný hladký povrch
tká se na speciálních stavech tak, že se vyrábí
tkají dvě tkaniny nad sebou a mají společnou
osnovu, která se rozřeže
hotové koberce se opatřují třásněmi
Použití: klidové prostory, reprezentační místnosti

## Slide 15
VÁZANÉ KOBERCE
Ručně vázané – jednolícní tkanina
- vlase se váže z nastříhané příze
- hustota je dána počtem uzlíků
Strojně vázané – jednolícní tkanina s jemnou
povrchovou strukturou vlasu
- speciální stroje vážou uzlíky
v počtu 30 000 až 80 000 uzlů
na 1 m2
Použití: nástěnné koberce

## Slide 16
VŠÍVANÉ KOBERCE
TAŽENÉ VŠÍVANÉ KOBERCE
jednolícní textilie s povrchem vytvořených
ze smyček
podkladová textilie obvykle jutová, POP
rubová strana opatřena vhodným lepidlem,
které zajišťuje stabilitu smyčky
Další úprava rubové strany je nanesení
latexové směsi ve formě hladké pěny, vaflové
mřížky něco samolepící vrstvy nebo připojení
druhé textilie

## Slide 17
ŘEZANÉ VŠÍVANÉ KOBERCE
jednolícní textilie s povrchem vlasovým
(smyčky se rozřezávají)
rubová úprava stejná jako u tažených
všívaných koberců
Použití: všechny prostory v bytě, haly, kanceláře
a podobně

## Slide 18
VELUROVÉ POJENÉ KOBERCE
jednolícní textilie s vlasovým povrchem
vyrábí se jednobarevně
vlas se tvoří tak, že je vlasová příze střídavě
vkládána zvláštním zařízením na dvě
podkladové textilie opatřené nánosem pojiva
a pak se vlas rozřeže a vzniknou dvě textilie

## Slide 19
OŠETŘOVÁNÍ KOBERCŮ
Správné ošetřování je nezbytnou podmínkou
jak zajištění hygienického a estetického prostředí
bytového interiéru, tak i prodloužení životnosti
koberců.
Čištění koberců se provádí:
vysáváním
klepáním
chemickým čištěním
praním

## Slide 20
PODLAHOVÉ KRYTINY
Podlahové kratiny, nazývané též podlahoviny,
jsou výrobky sloužící k pokrývání podlah
bytových interiérů nebo jiných místností.
Podlahové krytiny se vyrábějí :
z polyvinylchloridu (PVC)
z pryže
z korku
lepenkové

## Slide 21
Veškeré podlahové krytiny vyžadují, aby byly
pokládány na podlahy rovné, hladké,
s bezprašným povrchem, bez trhlin, prohlubenin,
výčnělků a bez mastnot.
Podlahové krytiny lze pokládat volně v pásech,
lepit v kostkách nebo pásech, vhodně mechanicky
přichytit přibitím nebo zalisováním.

## Slide 22
Opakovací test
K čemu nám složí podlahové textilie
a) k zvukové a tepelné izolaci
b) k dekoračně estetickému účinku
c) k útulnosti a odlehčení prostoru
d) k pohlcování prach a nečistot
e) je to dáno pravidlem bytové kultury
3 body

## Slide 23
2. Na kobercích nejvíce požadujeme
snadné a pohodlné čištění
snadné praní a sušení
snadné klepání a vysávání
1 bod

## Slide 24
3. Co to jsou podlahové textilie?
podlahové textilie jsou koberce, jejichž
lícovou stranu tvoří textilní materiál a
jsou určeny k pokrývání podlah v bytech
b) Podlahové textilie jsou koberce, jejichž
lícovou stranu tvoří textilní syntetický
materiál a jsou určeny k pokrývání podlah
c) podlahové textilie jsou koberce, jejichž
lícovou stranu tvoří vlna a nejsou určeny
k pokrývání podlah v bytech
1 bod

## Slide 25
4. Jak se vyrábějí koberce
tkaním, všíváním, pletením, předením
tkaním, vyšíváním, pojením
tkaním, pletením, všíváním, vázáním
1 bod

## Slide 26
5. Jutový koberec je
tkaný ve vazbě plátnové nebo keprové
pletený
pojený
1 bod

## Slide 27
6. Které koberce se tkají speciální tkací technikou
jutový, kelimový, holandský
Dvojplyšový, buklé
Pojené Raltex, sisalový
1 bod

## Slide 28
7. U které výroby se vyrábějí 2 koberce najednou
frizé
kelim
dvojplyšové
1 bod

## Slide 29
8. Nástěnné koberce – gobelíny – se nejčastěji
vyrábějí
ručně vázané
ručně tkané
pletené
1 bod

## Slide 30
HODNOCENÍ
10 – 9 bodů
8 – 7 bodů
6 – 5 bodů
5 – 4 bodů
3 – 0 bodů

## Slide 31
Výsledky testu
a, b, c
a
a
c
a
b
c
a