## Slide 1
VY_52_INOVACE_ZBO2_5164HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 16. 4. 2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Pleteniny, dámské elastické prádlo
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze

## Slide 2
Pleteniny
Podle použité soustavy nití se pleteniny dělí:
zátažné
osnovní
Zátažné jednolícní pleteniny dělíme na:
hladká jednolícová pletenina
hladká krytá pletenina
proužková pletenina
výplňková pletenina
plyšová pletenina

## Slide 3
Zátažné oboulícové pletetniny
hladká oboulícová pletenina 1 : 1
hladká pletenina 2 : 2
žebrová pletenina
Zátažné obourubovépletetniny
hladká obourubová pletenina

## Slide 4
Osnovní jednolícové a oboulícové pleteniny
Základních jednolícové vazby:
řetízek
trikot
sukno
atlas
krep

## Slide 5
Výroba pleteného zboží
Pletené zboží se vyrábí jako:
Regulérní výrobek – jednotlivé díly se pletou
ve tvaru, který se nemusí dále upravovat
a mohou se okamžitě sešívat.
Poloregulérní výrobek – výrobek se sešívá
z dílů, které se musí částečně upravovat.
Díly mají pevný okraj (lem), přesný tvar dílů
se stříhá.
Stříhané výrobky – zhotovují se stříháním
jednotlivých dílů z metrového úpletu.

## Slide 6
ÚPRAVA ÚPLETŮ
Pletené výrobky dělíme do tří skupin:
kusové výrobky
hadicové úplety
pletená metráž
Kusové výrobky nejvíce podléhají módě, úprava
se omezuje na tvarování pařením nebo fixací.
Hadicové úplety se zpracovávají v hadici nebo
se v plné šířce rozřezávají.
V hadici se zpracovávají úplety v tzv. tělové šířce,
určené na prádlo.

## Slide 7
PLETENÉ PRÁDLO
Pletené prádlo se vyrábí z bavlny, viskózy
a chemického hedvábí. Pletenina bývá zátažná.
Jednolícní hladká pletenina a se používá na:
trička
nátělníky
košile
dámské prádlo (kalhotky, body, košilky atd.)
pánské prádlo (slipy, boxerky, nátělníky atd.)

## Slide 8
Výplňková pletenina z rubové strany počesaná
se používá na:
mikiny
tepláky
vesty
bundy

## Slide 9
DÁMSKÉ ELASTICKÉ PRÁDLO
Funkcí elastického prádla je zpevnění ženské
postavy a drobná úprava ženského těla.
Požadavky
Osobní prádlo se má:
snadno ošetřovat
příjemně se nosit
v zimně teplé, v létě chladivé
dobře tvarovat postavu, elegantní, módní,
vkusné, dobře padnoucí

## Slide 10
Dámské elastické prádlo se vyrábí
z pletenin
z tkanin
z krajky a výšivky
Materiál
bavlna
přírodní hedvábí
viskóza
polyester
polyamid

## Slide 11
Užitné vlastnosti pleteného výrobku
Funkční vlastnosti
Podmiňující vlastnosti
Elastické vlastnosti
životnost
Schopnost údržby
prodyšnost
tepelná izolačnost
vzhled
tvar
linie
desén
barva
pevnost
odolnost proti oděru
stálost tvaru
srážlivost
stálost vybarvení
schopnost
odstraňování
nečistot
rychlost schnout
nemačkavost
Fiziologicko-hygienické
vlastnosti

## Slide 12
Rozdělení
Podprsenky
Kalhotky
Podvazkové pásy
Návleky
Stahovací kalhotky
Korzety
Body

## Slide 13
Podprsenky
Podprsenka je spodní prádlo, které zpevňuje
a tvaruje prsa a umožňuje správné padnutí oděvu
Tvary podprsenek
s celými košíčky
s košíčky polovičními
s košíčky nízkými
polovysoká
vysoká
s úzkým zadním dílem
se širokým zadním dílem

## Slide 14
s ramínky uprostřed košíčků
s ramínky vně košíčků
s ramínky vcelku střiženými
bez ramínek
se zapínáním vpředu
se zapínáním vzadu

## Slide 15
Velikosti podprsenek a návleků

## Slide 16
Stahovací kalhotky
Stahovací kalhotky slouží ke zpevnění břišních
a hýžďových partií. Mají většinou zesílenou
střední část předního dílu.
Podvazkové pásy
Podvazkové pásy slouží k upevnění punčoch.
sedí na bocích a nemají žádnou podpůrnou
Funkci.

## Slide 17
Korzety
Korzet je jednodílná oděvní součást skládající se
z podprsenky a návleku, jsou však navíc opatřeny
dílkem v rozkroku.
Body
Body se skládá z podprsenky a kalhotek nebo
z trička a kalhotek jako jeden celek. Zapíná se
v rozkroku obvykle na háčky a očka.

## Slide 18
Otázky k opakování
Jaké pleteniny používáme na prádlo.
Co je to regulérní výrobek?
Co je to poloregulérní výrobek?
Co je to stříhané zboží?
Z jak upraveného úpletu výrobky vyrábíme?
Z čeho se vyrábí dámské elastické prádlo?
Jak určujeme velikost podprsenek.
Co je to korzet.
Co je to body.