## Slide 1
52_INOVACE_ZBO2_6264HO
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 4.6.2013 Autor: Bc. Marie Horvátová
Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Textilní zboží, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, základy sortimentu oděvního zboží, kožešiny
Obor vzdělání: Obchodník (66-41-L/01) 2. ročník Název výukového materiálu: Textilní galanterie měkká
Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání.
Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu PowerPoint, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek.
Výkladová hodina s procvičováním – diskuze

## Slide 2
TEXTILNÍ GALANTERIE MĚKKÁ
Sortiment měkké galanterie zahrnuje:
příze
nitě
stuhy a prýmky
krajky
leonské zboží
výšivky a tyly

## Slide 3
PŘÍZE
Vyrábějí se z bavlny, vlny, viskózových, syntetických materiálů. Skají se dvojnásobně nebo jednoduše, opalují se, mercerují, bělí, barví.
Podle způsobu použití se příze dělí na:
Vyšívací příze – používají se na vyšívání, obšívání dírek, na ozdobné stehy. Prodávají se v několika druzích, a to
perlovka – bavlněná mercerovaná příze
mouliné – bavlněná opalovaná příze, mercerované příze, skládá se volně ze 6 přízí dohromady

## Slide 4
Látací příze - pro ruční látání ponožek,
vyrábí se v mnoha barvách
Mercerovaná příze - Aeskulap, Sněhurka –
používají se na háčkování, pletení i vyšívání
Pletací příze – vyrábí se v různých druzích,
používá se na ruční a strojní pletení, háčkování,
dodává se v klubkách o hmotnosti 50 a 100 g,
v přadenech o hmotnosti 100 g. Prodávají se
pod různými názvy např. Daniel, Yetti, Maarlen,
Lada, Bambina, Carnival, Marion, Sisi, atd.

## Slide 5
NITĚ
Nitě se dělí podle způsobu použití na ruční a stojní. Vyrábějí se z bavlny, viskózy, syntetických vláken (PAD, PES) nebo ze směsi těchto matriálů. Dodávají se různě upravované
například opalované, parafínované, leštěné.
Stehovka – z bavlny nebo viskózy, je na cívkách
po 1000 m, používá se na sestehování oděvů
a po ušití se vypárají.

## Slide 6
Vrchní šicí nitě – používají se na strojové vrchní
šití, ale i pro ruční šití. Dodávají se na cívkách
po 225 m.
Spodní šicí nitě - jsou určeny pro strojové šití
do člunku šicího stroje, který tvoří spodní steh.
Šicího hedvábí - používá se na strojové a ruční
Šití. Vyrábí se z polyamidu, polyesteru nebo
v kombinaci s bavlnou.

## Slide 7
Dírkové hedvábí – používá se na obšívání dírek,
používá se viskózové hedvábí, je v různých
barvách.
Lněné nitě - vyrábí se ze lnu, jsou pevnější než
bavlněné a proto se hodí k přišívání knoflíků.
Vyrábí se v barvě režné, černé, zelené, hnědé.

## Slide 8
STUHAŘSKÉ VÝROBKY
STUHA – je plošná textilie, která se vyznačuje
kolmým provázáním dvou soustav nití. Má pevné
okraje a ozdobný charakter.
Taftka (taftová stuha) – vazba plátnová, materiál
viskóza, polyamid, barevná i potištěná, šíře 6 až
110 mm, používá se k adjustaci (balení), do vlasů,
k ozdobným účelům.

## Slide 9
Keprovka - (keprová stuha) vazba oboustranného
lomeného kepru v šířce 6 až 60 mm v různých
barvách. Používají se na poutka k ručníkům, jako
krajovka, lemovka, ke zpevnění švů a podobně.
Atlaska - (atlasová stuha) vazba atlasová,
Jednobarevná nebo potištěná, šířka 6 až 110 mm.
Používá se k lemování, ozdobným účelům.
Rypska - (rypsová stuha) vazba plátnová
se silnějším útkem, takže má stuha
charakteristické příčné žebrování, je v různých
barvách, slouží k ozdobným účelům.

## Slide 10
Dámská kloboukovka – je rypsová stuha
z viskózového hedvábí, vazba plátnová
se silnějším útkem, který vytváří žebrování.
Vyrábí se v různých barvách a v šíři 12 – 70 mm.
Lemovka - název pro všechny stuhy v plátnové
vazbě v šíři 6 – 40 mm. Používají se k lemování
Oděvů, ke zpevňování švů, poutka k ručníkům,
utěrkám atd.
Kobercovka - používá se k začišťování koberců,
je v různých barvách, šíře 40 – 60 mm.

## Slide 11
Záclonovka – (záclonová lemovka) je z bavlny
nebo PAD, PES v různých vazbách. Má vetkanou
šňůrku na řasení. Používá se k zavěšování
záclon a k stejnoměrnému řasení.
Tkaná zoubkovka – tkanice ve vazbě plátnové
s okrajem ve tvaru vlnovky. Používá se
k ozdobnému lemování prádla.
Chránítko – paspulka v keprové vazbě
se zesíleným okrajem. Používá se k lemování
dolního okraje kalhot.

## Slide 12
Sametka - vlasová tkanina v šíři 6 – 60 mm.
Používá se k ozdobným účelům na oděvy,
jako stuhy do vlasů, motýlek ke košili.
Tkaná pruženka - (prádlová guma) používá se
na prádlo a vyrábí se v šíři 10 – 70 mm.
Pruženky se vyrábí.
dírková
šlová
podvazková

## Slide 13
Věncovka - používá se k věncům a kyticím
Krojová stuha - používá se ke krojům, je
bohatě zdobená
Leonská stuha - vyrábí se z kovových nití
a používá se k adjustaci,
k ozdobným účelům.

## Slide 14
PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY
Prýmek je úzká textilie vyrobená z různých
druhů přízí, nití a polotovarů.
Podle výrobní technologie dělíme prýmky na:
galonové
proplétané
Proplétaný prýmek – má plošný, kruhový
i čtverhranný tvar s diagonálně provázanou
opletenou soustavou nití. Kraje plochých
Prýmků jsou pevně provázány.

## Slide 15
Galonový prýmek - má plošný tvar s podélnou
a příčnou soustavou, vzájemně provázanou
pletařskou technikou.
Tresa - proplétaný prýmek z různých materiálů
hladkého oboulícního povrchu. Používají se
k ozdobě oděvů, k lemování prádla apod.
Lacetka - proplétaný plochý prýmek
z viskózového hedvábí, oboulícní, lesklého
povrchu. Používá jako záložka do knih,
na háčkování, k jiným ozdobným účelům.

## Slide 16
Hadovka - proplétaný plochý prýmek z bavlny
nebo viskózy. Používá se k ozdobě, oděvů,
krojů apod.
Sutaška - proplétaný plochý prýmek s diagonálně
Propletenou bavlněnou nebo viskózovou přízí.
Povrch sutašky je rovnoměrný s jednou nebo
dvěma podélnými rýhami. Dodává se v různých
barvách, používá se k ozdobě šatů, krojů,
Stejnokrojů.

## Slide 17
Dutinka - proplétaný dutý prýmek z Ba, Vs,
PAD. Používá se k ozdobným účelům.
Proplétané pruženky - gumy, které se využívají
na prádlo, oděvy atd.
Rozeznáváme pruženky:
prádlová
rýžková
dírková
krajková
okrouhlá

## Slide 18
Ozdobné galonové prámky jsou ploché prýmky
z bavlněné, viskózové příze, popřípadě
i z leonských nití nebo polyamidu.
Vyrábějí se jednobarevné i pestré. Používají se
k ozdobě prádla, oděvů, klobouků, nábytku,
k dekoraci a k podobným účelům.
Patří sem:
záclonové třásně
kobercové třásně
kroucená šňůra
leonské třásně
nábytkový třapec
galonový ozdobný prýmek různého provedení

## Slide 19
TYLY, KRAJKY, VÝŠIVKY
Krajkářské výrobky jsou textilie vytvářené
splétáním nebo obtáčením nití několika soustav.
Vyznačují se velkou jemností, pracností a
rozmanitostí vzorů.
Materiály:
bavlna
polyamid
polyester

## Slide 20
Krajky valencienské - jsou vytvořeny jako
proužek, jeden okraj je zoubkovaný, druhý
rovný. Vyrábí se v šíři 0,7 do 15 cm v různých
barvách. Používá se k ozdobě dámského prádla.
Krajky paličkované - vyrábějí se na paličkovacích
trojích, je to napodobenina ruční paličkované krajky s omezeným počtem paliček.
Používají se k ozdobě prádla, konfekce atd.
Tylové krajky - vyrábí se na tylových strojích s typickými čtyřhrannými, šestihrannými nebo obdélníkovými očky. Používají se ke zdobení prádla.

## Slide 21
Výšivky
Pro výšivky se používá různý podkladový materiál. Používá se např.:
Tyl
Batist
Monofil
Výšivky slouží k oděvním účelům, ke zdobení halenek, kabelek, dětského zboží atd.

## Slide 22
Otázky k opakování
Co zahrnuje sortiment měkké galanterie?
Jaké máme příze?
Co víte o nitích?
Co je to stuha?
Co je to prýmek?
Jaké máme stuhy?
Jaké máme prýmky?
Co jsou tyly, krajky a výšivky.